# Uvod
U današnje vrijeme sve je izraženija potreba za korištenjem obnovljivih izvora energije. Iako trenutno zauzimaju manji udio u globalnoj proizvodnji električne energije u usporedbi s fosilnim gorivima i nuklearnom energijom, obnovljivi izvori energije postaju sve primamljiviji zbog niske cijene po proizvedenoj jedinici električne energije te potencijala da omoguće energetsku neovisnost državama siromašnim prirodnim resursima.
U okviru obnovljivih izvora energije, fotonaponski sustavi su sve zastupljeniji zbog svoje niske cijene, modularnosti, jednostavnosti implementacije te činjenici da je sunčeva energija sveprisutna na Zemlji. Međutim, fotonaponski izvori proizvode istosmjernu struju, naponske razine ovise o sunčevom ozračenju te mala tromost sustava uzrokuje fluktuacije u naponu. Kako bi se postigla što veća iskoristivost fotonaponskog izvora, često se uparuje s uređajima energetska elektronike i sustavima za pohranu energije.
Ovaj diplomski rad bavi se projektiranjem i upravljanjem izoliranog energetskog sustava (engl. off grid) koji se sastoji od fotonaponskog izvora, istosmjernog pretvarača i baterijskog sustava pohrane energije. S obzirom na to da je riječ o sustavu male snage, niži ulazni napon karakterističan za male fotonaponske izvore je potrebno podići na razinu napona baterijskog sustava. Iz tog razloga, tip energetskog pretvarača je uzlazni. Poseban izazov predstavlja upravljanje uzlaznim pretvaračem na način da se postigne maksimalna proizvodnja električne energije iz fotonaponskog izvora. U tu svrhu potrebno je implementirati algoritam praćenja točke maksimalne snage (engl. maximum power point tracking) fotonaponskog izvora.
Zaključno, cilj je izvesti upravljački zakon koji omogućuje vođenje ovakvog sustava u svim režimima rada sustava te testirati njegovu funkcionalnost simulacijom u programskom okruženju Matlab.
# Baterijski sustav
Budući da većina trošila zahtjeva neprekidan izvor napajanja, sustavi za pohranu energije predstavljaju neizostavan dio mrežno odvojenih fotonaponskih sustava. U ovom slučaju, baterijski sustav ujedno djeluje kao glavno trošilo pa se cijeli sustav može promatrati kao fotonaponski napajani punjač baterije s mogućnošču priključenja dodatnog djelatnog trošila.
## Modeliranje
Baterijski spremnik sačinjen je od Litij-ionskih baterija te se modelira kao realni naponski izvor. Ovakav model obuhvaća idealni naponski izvor aproksimiran električnim pločastim kondenzatorom napona uOC u serijskoj vezi s unutarnjim otporom Ru (Slika 1.1). Uz to postoji i mogućnost spajanja dodatnog djelatnog trošila Rt.

Slika 1.1: Načelna shema baterije i trošila
Kako bi smo mogli ispravno modelirati rad baterije i trošila, potrebno je definirati jednadžbu izlazne struje pretvarača i1. Dioda D spriječava da struja i1 bude negativna.

i_1 = i_t + i_bat ~->~ i_1 = {frac {u_bat} {R_t}} + {frac {u_bat - u_oc} {R_u}} / i_1 = max(0, {frac{R_u + R_t} {R_t R_u}}u_bat - {frac {1} {R_u}}u_oc)	(1.1)

Dodatno, potrebno je odrediti jednadžbu napona uoc te prijenosnu funkciju u ovisnosti i izlaznom naponu pretvarača ubat:
u_oc = frac {1} {c_bat} int {i_bat(t) dt} = frac {1} {c_bat} int {frac {u_bat - u_oc} {R_u} dt} / C_bat frac {du_oc} {dt} = frac {u_bat - u_oc} {R_u} / U_oc(s) = {frac {1} {C_bat R_u s + 1}} U_bat(s)	(1.2)

S obzirom na to da smo aproksimirali bateriju jednostavnim električnim kapacitetom, ovisnost napona članka uoc o pohranjenoj energiji E u bateriji je linearna te se predstavlja jednadžbom pravca:
u_oc = frac {u_ocmax - u_ocmin} {E_max - E_min} (E - E_min) + u_ocmin	(1.3)

Kako bi se olakšalo daljnje projektiranje upravljačke petlje potrebno je definirati prijenosnu funkciju ovisnosti izlazne struje pretvarača i1 o izlaznom naponu ubat. Laplaceovom transformacijom izraza (1.1) i uvrštavanjem prijenosne funkcije (1.2), dobije se:
I_1(s) = ({frac {R_u + R_t} {R_t R_u}} - {frac {1} {R_u(R_u C_bat s + 1)}}) U_bat(s)	(1.4)

# Istosmjerni uzlazni pretvarač
Energetska elektronika ima široku primjenu u fotonaponskim sustavima. S obzirom na to da takvi izvori energije mijenjaju izlazne karakteristike ovisno o sunčevom ozračenju površine, potreban je aktivni element regulacije kako bi se postigao odgovarajući izlazni napon uz visoku energetsku učinkovitost.
Istosmjerni uzlazni pretvarač (Slika 2.1) jedan je od temeljnih uređaja energetske elektronike koji na svom ulazu prima napon upv, a na svom izlazu povećava njegovu srednju vrijednost. Navedeno se postiže primjenom samo jednog aktivnog elementa – sklopke S. Sklopka, naječešće MOSFET pluvodički ventil (engl. Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor), svojim ukpanjem diktira kada će zavojnica L pohranjivati energiju, a kada će ju oslobađati.

Slika 2.1: Načelna shema istosmjernog uzlaznog pretvarača
Rad sklopke se regulira upravljačkim signalom upr (Slika 2.2) visoke frekvencije, obično u rasponu od 100 do 500 kHz. Faktor vođenja D (engl. duty cycle) označava udio vremena tijekom jedne periode upravljačkog signala u kojem je sklopka uklopljena. Drugim riječima, faktor vođenja je omjer perioda TON i TOFF (Slika 2.2). Ovakav način upravljanja, u kojem se koristi pravokutni upravljački signal konstantne frekvencije i promjenjive širine impulsa, naziva se modulacija širine impulsa (engl. pulse-width modulation, PWM).

Slika 2.2: Upravljački signal sklopke
Svojim uklapanjem (S=ON) sklopka pretvara induktivitet L u trošilo koje pohranjuje energiju, a svojim isklapanjem (S=OFF) isti pretvara u izvor energije (Slika 2.3).
Slika 2.3: Lijevo: sklopka S=ON Desno: sklopka S=OFF
Kada induktivitet L oslobađa pohranjenu energiju (S=OFF) on inducira napon koji se zbraja na napon samog izvora upv te se na taj način postiže veći izlazni napon. Nadalje, izlazni kapacitet Cizl je iznimno bitan u radu pretvarača zato što je u ovom vremenskom intervalu jedini izvor energije koji je spojen na izlaz. Funkcija mu je dakle smanjiti valovitost izlaznog napona ubat i izbjeći pojavu pilastog napona. Dodatno, specifično za ovaj slučaj, imamo i ulazni kapacitet Cizl koji smanjuje oscilacije ulaznog napona upv uzrokovane iznimno malom tromosti fotonaponskog izvora.
U nadolazećim potpoglavljima cilj je izvesti matematički model koji opisuje rad uzlaznog istosmjernog pretvarača u svim njegovim režimima rada te projektirati regulaciju tako da se može omogućiti punjenje baterijskog sustava, ovisno o stanju napunjenosti, maksimalnom snagom i konstantnim naponom.
## Kontinuirani režim rada
Kontinuirani (engl. continuous conduction mode, CCM) je jedan od dva režima rada istosmjernog uzlaznog pretvarača. Valni oblici napona uL i struje zavojnice iL prikazani su na dijagramu (Slika 2.4). Ono što je karakteristično za ovaj režim rada je to da struja zavojnice L nikad ne pada na nulu tijekom jednog ciklusa preklapanja sklopke S, tj. zavojnica ne isprazni u potpunosti pohranjenu energiju dok je sklopka S isključena.

Slika 2.4: Napon i struja zavojnice u kontinuiranom režimu rada pretvarača
Na slici (Slika 2.4) je vidljiv i faktor vođenja D (engl. duty cycle) koji označava udio vremena tijekom jedne periode preklapanja TS u kojem je sklopka S uklopljena. Drugim riječima, faktor vođenja je omjer perioda TON i TOFF. To znači da svaki ciklus preklapanja sklopke S možemo podijeliti na: D T_S i (1-D) T_S.
Ako je pretvarač kontinuiranom režimu rada i u ustaljenom stanju, možemo reći da funkcionalno djeluje poput istosmjernog transformatora s većim brojem zavoja na sekundarnoj strani uz to da vrijedi sljedeće:
- srenjda vrijednost napona na induktivitetu L je jednaka nuli
- srednja vrijednost struje na izlaznom kapacitetu Cizl je jednaka nuli.
Matematički model ovog uzlaznog pretvarača (Slika 2.1) može se opisati u potpunisti s 3 diferencijalne jednadžbe tj. sustav je trećeg reda. Po jedna diferencijalna jednadžba za svaki spremnik energije u sustavu: Cul, L i Cizl. Prvi korak je raspisati izvode za svako stanje sklopke zasebno – kada je uključena te kada je isključena. Tijekom vremenskog intervala kada je sklopka S uključena vrijede sljedeći odnosi:
L frac {di_L} {dt} = u_pv-R_L i_L / C_ul frac {du_pv} {dt} = i_pv - i_L / C_izl frac {du_bat} {dt} = -i_1	(2.1)

Za vremenski interval kad je skopka S isključena vrijede sljedeći odnosi:
L frac {di_L} {dt} = u_pv - R_L i_L - u_bat / C_ul frac {du_pv} {dt} = i_pv - i_L / C_izl frac {du_bat} {dt} = i_L - i_1	(2.2)

Kako bi simulacija rada pretvarača bila što brža, potrebno je ujediniti izraze (2.1) s (2.2). Množenjem jednadžbi (2.1) s D i jednadžbi (2.2) s (1-D) te njihovim zbrajanjem, dobije se usrednjeni model pretvarača:
L frac {di_L} {dt} = u_pv - R_L i_L - (1 - D) u_bat / C_ul frac {du_pv} {dt} = i_pv - i_L / C_izl frac {du_bat} {dt} = (1 - D) i_L - i_1	(2.3)

Cilj nam je zapisati usrednjeni model (2.3) u prostoru stanja, međutim model je trenutno nelinearan. Sljedeći korak je provesti linearizaciju navedenog modela primjenom Taylorovog reda prvog stupnja. Prostor stanja se sastoji od 3 varijable stanja i 2 ulazne varijable:
left[matrix{dot{Δi_L} ## dot{Δu_pv} ## dot{Δu_bat}}right] = left[matrix{a_11 # a_12 # a_13 ## a_21 # a_22 # a_23 ## a_31 # a_32 # a_33}right] cdot left[matrix{Δi_L ## Δu_pv ## Δu_bat}right] + left[matrix{b_11 # b_12 ## b_21 # b_22 ## b_31 # b_32}right] cdot left[matrix{Δd ## Δi_1}right]	(2.4)

Linearizacija se provodi u točki maksimalne snage fotonaponskog izvora za koju se mogu dobiti sljedeće vrijednosti:
L frac di_L dt = 0 ~~rightarrow~~ D_0 = frac {U_bat0 - U_pv0 + R_L I_L0} {U_bat0} / C_ul frac du_pv dt = 0 ~~rightarrow~~ I_L0 = I_pv0 / C_izl frac di_L dt = 0 ~~rightarrow~~ I_10 = (1-D_0) I_L0	(2.5)

Linearizacija jednadžbe struje zavojnice (2.3):
a_11 = evaluate{{partial dot i_L} over {partial i_L}} from{D_0, I_L0, I_10} = - {R_L} over {L} / a_12 = evaluate{{partial dot i_L} over {partial u_pv}} from{D_0, I_L0, I_10} = {1} over {L} / a_13 = evaluate{{partial dot i_L} over {partial u_bat}} from{D_0, I_L0, I_10} = {D_0 - 1} over {L} / b_11 = evaluate{{partial dot i_L} over {partial d}} from{D_0, I_L0, I_10} = {U_bat0} over {L} / b_12 = evaluate{{partial dot i_L} over {partial i_1}} from{D_0, I_L0, I_10} = 0	(2.6)

Linearizacija jednadžbe ulaznog napona (2.3) uz uvjet da u točki maksimalne snage vrijedi
frac dP_pv du_pv = 0 ~rightarrow~ frac Δi_pv Δu_pv = - frac I_pv0 U_pv0	(2.7)

a_21 = evaluate{{partial dot u_pv} over {partial i_L}} from{D_0, I_L0, I_10} = - frac {1} {C_u} / a_22 = evaluate{{partial dot u_pv} over {partial u_pv}} from{D_0, I_L0, I_10} = - frac {I_pv0} {C_u U_pv0} / a_23 = evaluate{{partial dot u_pv} over {partial u_bat}} from{D_0, I_L0, I_10} = 0 / b_21 = evaluate{{partial dot u_pv} over {partial d}} from{D_0, I_L0, I_10} = 0 / b_22 = evaluate{{partial dot u_pv} over {partial i_1}} from{D_0, I_L0, I_10} = 0	(2.8)

Linearizacija jednadžbe izlaznog napona (2.3):
a_31 = evaluate{{partial dot u_bat} over {partial i_L}} from{D_0, I_L0, I_10} = frac (1-D_0) C_izl / a_32 = evaluate{{partial dot u_bat} over {partial u_pv}} from{D_0, I_L0, I_10} = 0 / a_33 = evaluate{{partial dot u_bat} over {partial u_bat}} from{D_0, I_L0, I_10} = 0 / b_31 = evaluate{{partial dot u_bat} over {partial d}} from{D_0, I_L0, I_10} = - frac I_L0 C_izl; / b_32 = evaluate{{partial dot u_bat} over {partial i_1}} from{D_0, I_L0, I_10} = - frac 1 C_izl;	(2.9)

Konačan zapis modela uzlaznog pretvarača za kontinuirani režim rada u prostoru stanja je:
left[matrix{dot{Δi_L} ## dot{Δu_pv} ## dot{Δu_bat}}right] = left[matrix{- frac R_L L # frac 1 L # frac D_0-1 L ## - frac 1 C_ul # - frac I_pv0 C_ul-U_pv0 # 0 ## frac 1-D_0 C_izl # 0 # 0}right] cdot left[matrix{Δi_L ## Δu_pv ## Δu_bat}right] + left[matrix{frac U_bat0 L # 0 ## 0 # 0 ## - frac I_L0 C_izl # - frac 1 C_izl}right] cdot left[matrix{Δd ## Δi_1}right]	(2.10)

Ode idu prijenosne
## Diskontinuirani režim rada
Diskontinuirani režim rada (engl. discontinuous conduction mode, DCM) pretvarača nastupa u trenutku kada struja zavojnice iL krajem jedne periode uklapanja TS padne na nulu. Navedeno je vidljivo na dijagramu (Slika 2.5) valnih oblika napona uL i struje zavojnice iL. Također period u kojem sklopka ne vodi TOFF nije više nije u potpunosti opisan s (1-D) T_S već je se definira u ovisnosti o postojanju struje zavojnice iL na D_1 T_S i D_2 T_S.

Slika 2.5: Napon i struja zavojnice u diskotinuiranom režimu rada pretvarača
S obzirom na to da zavojnica krajem svake periode uklapanja TS preda svu svoju energiju (Slika 2.5), zaključujemo da nema prijelazne pojave. To znači da se, za razliku od kontinuiranog režima rada, struja zavojnice iL može izračunati algebarskim izrazom te diferencijalna jednadžba nije potrebna. Kako bi se dobio usrednjeni model pretvarača, potrbeno je odrediti srednju vrijednost struje zavojnice iL. Srednju vrijednost struje zavojnice iL i faktor vođenja D1 mogu se odrediti iz maksimalne vrijednosti struje zavojnice ILM:
I_LM = frac {U_pv D T_S} {L} = frac {(U_bat-U_pv) D_1 T_S} {L} / D_1 = {frac {U_pv} {U_bat-U_pv}} cdot {D} / bar i_L = ({frac {I_LM D T_S} {2}} + {frac {I_LM D_1 T_S} {2}}) cdot frac {1} {T_S} / bar i_L = frac {U_pv U_bat D^2 T_S} {(U_bat - U_pv) 2 L}	(2.11)

Trenutni izraz za srednju vrijednost struje zavojnice (2.11) je nelinearan. Potrebno ga je linearizirati te primjeniti Laplaceovu transformaciju:

Δi_L = k_1 Δu_pv + k_2 Δu_bat + k_3 Δd / k_1 = frac {partial {i_L}} {partial {u_pv}} = frac {U_bat0^2 D_0^2 T_S} {(U_bat0 - U_pv0)^2 2 L} / k_2 = frac {partial {i_L}} {partial {u_bat}} = - frac {U_pv0^2 D_0^2 T_S} {(U_bat0 - U_pv0)^2 2 L} / k_3 = frac {partial {i_L}} {partial {d}} = frac {U_pv0^2 U_bat0 D_0^2 T_S} {(U_bat0 - U_pv0)^2 L} / I_L(s) = k_1 U_pv(s) + k_2 U_bat(s) + k_3 D(s)	(2.12)

Diferencijalne jednadžbe usrednjenog modela uzlaznog pretvarača u diskontinuiranom režimu rada:
C_ul frac {du_pv} {dt} = i_pv - i_L / C_izl frac {du_bat} {dt} = i_D - i_1	(2.13)

Jednadžba ulaznog napona ostaje ista kao i za kontinuirani režim rada, ali jednadžba izlaznog napona zabilježava promjenu (2.13). Struja kroz diodu iD se naknadno u proračunu može supstituirati sa strujom zavojnice iL uz relaciju bar i_D = {frac {u_pv} {u_bat}} cdot bar i_L.
Sljedeći korak je sastaviti model sustava u zapisu prostora stanja koji će imati samo dvije varijable stanja: upv i ubat:
left [matrix {dot Δu_pv ## dot Δu_bat} right] = left [matrix {a_11 # a_12 ## a_21 # a_22} right] cdot left [matrix {Δu_pv ## Δu_bat} right] + left [matrix {b_11 # b_12 ## b_21 # b_22} right] cdot left [matrix {Δd ## dot Δi_1} right]	(2.14)

Za linearizaciju jednadžbe ulaznog napona opet se koristi supstitucija (2.7) koja vrijedi samo u točki maksimalne snage:
a_11 = evaluate{{partial dot u_pv} over {partial u_pv}} from{D_0, I_L0, I_10} = - {frac {1} {C_ul}} cdot left( {frac {U_bat0^2 D_0^2 T_S} {(U_bat0 - U_pv0)^2 2 L}} + frac {I_pv0} {U_pv0} right) / a_12 = evaluate{{partial dot u_pv} over {partial u_bat}} from{D_0, I_L0, I_10} = frac {U_pv0^2 D_0^2 T_S} {(U_bat0 - U_pv0)^2 2 L C_ul} / b_11 = evaluate{{partial dot u_pv} over {partial d}} from{D_0, I_L0, I_10} = - frac {U_pv0 U_bat0 D_0 T_S} {(U_bat0 - U_pv0) L C_ul} / b_11 = evaluate{{partial dot u_pv} over {partial i_1}} from{D_0, I_L0, I_10} = 0	(2.15)

Linearizacija jednadžbe izlaznog napona:
a_21 = evaluate{{partial dot u_bat} over {partial u_pv}} from{D_0, I_L0, I_10} = {frac {1} {C_izl}} cdot left( {frac {U_pv0 U_bat0 D_0^2 T_S} {(U_bat0 - U_pv0)^2 2 L}} + frac {I_L0} {U_bat0} right) / a_22 = evaluate{{partial dot u_bat} over {partial u_bat}} from{D_0, I_L0, I_10} = - {frac {1} {C_izl U_bat0}} cdot left( {frac {U_pv0^3 D_0^2 T_S} {(U_bat0 - U_pv0)^2 2 L}} + frac {U_pv0 I_L0} {U_bat0} right) / b_21 = evaluate{{partial dot u_bat} over {partial d}} from{D_0, I_L0, I_10} = frac {U_pv0^2 D_0^2 T_S} {(U_bat0 - U_pv0)^2 L C_izl} / b_21 = evaluate{{partial dot u_bat} over {partial i_1}} from{D_0, I_L0, I_10} = - frac {1} {C_izl}	(2.16)

Konačan zapis lineariziranog usrednjenog modela u prostoru stanja:

## Strujni način upravljanja
Strujni način upravljanja temelji se na strujnom signalu zavojnice pretvarača. Na S ulaz bistabila postavlja se pulsni signal čija frekvencija diktira frekvenciju tranzistorske sklopke (Slika 2.6). U tenutku kad trenutna struja zavojnice nadmaši referentnu struju zavojnice, na ulaz R se prosljeđuje logička jedinica te time uzrokuje isključivanje tranzistorske sklopke. Na ovaj način na izlazu se proizvodi pulsni singal specifičnog faktora popunjenosti D i postiže se modulacija širinom impulsa (eng. pulse width modulation).
### Kontinuirani režim rada
Za ispravno modeliranje rada pretvarača u strujnom načinu rada iznimno su bitni valni oblici struje zavojnice iL i struje kroz diodu iD1 (Slika 2.6). Minimalna struja zavojnice Im predstavlja iznos struje početkom, dok If predstavlja iznos struje zavojnice na kraju svake periode uklapanja tranzistorske sklopke. Stoga, Im služi za ispravno modeliranje prijelazne pojave punjenja induktiviteta električnom energijom.

Slika 2.6: Valni oblici Struje zavojnice iL i struje kroz diodu ID1 u kontinuiranom režimu rada strujno upravljanog pretvarača(lijevo) i blok shema generatora signala (desno)
Koristeći se valnim oblicima s dijagrama (Slika 2.6), možemo odrediti rastući nagib struje zavojnice u periodu DT te padajući nagib u periodu (1-D)T:
m_1 = frac{I_r-I_m}{DT} = frac{U_PV}{L} / m_2 = frac{I_r-I_f}{(1-D)T} = frac {U_BAT-U_PV} {L}	(2.17)

Iz prethodnih izraza moguće je odrediti faktor popunjenosti D upravljačkog signala:
D = {frac{L}{T}} cdot frac{I_r-I_m}{U_PV}	(2.18)

Međutim, ovakav upravljački zakon je problematičan u kontinuiranom režimu rada pretvarača (Slika 2.7). U stacionarnom stanju pri iznosima popunjenosti upravljačkog signala D > 0.5, što je čest slučaj kod uzlaznog pretvarača, pojavljuje se nestabilnost. Pri takvim uvjetima, padajući nagib m2 je znatno veći od rastućeg nagiba m1. Ako dođe do perturbacije signala struje zavojnice te se maksimum dostigne malo ranije ili kasnije naspram očekivanog, diktiranog faktorom popunjenosti D u ustaljenom stanju, dolazi do odstupanja ΔI. Iznos odstupanja proporiconalno raste s povećanjem faktora D.
U stacionarnom stanju nema prijelazne pojave tj. minimalna struja Im i konačna struja If su jednake pa se za izračun nagiba struje zaojvnice koriste sljedeći izrazi:
m_1 = frac{I_r - I_m}{DT} = frac{U_PV}{L} / m_2 = frac{I_r-I_m}{(1-D)T} = frac{U_BAT-U_PV}{L}	(2.19)

Sada je moguće odrediti iznos odstupanja ΔI u ovisnosti o faktoru popunjenosti D:
frac{m_2}{m_1} = frac{D}{1-D} / ΔI_0=m_1 Δt ; ΔI_1=-m_2 Δt / ΔI_1 = {(-frac{D}{1-D})} cdot {ΔI_0} => ΔI_n = {(-frac{D}{1-D})^n} cdot {ΔI_0}	(2.20)

Iz izvoda (2.20) je vidljivo da za iznose faktora D > 0.5, odstupanja ΔI svakom sljedećom periodom T rastu. To znači da bi svaku sljedeću periodu T, pogreška ΔI postajala sve veća tj. pojavila bi se pozitivna povratna veza.

Slika 2.7: Dijagram nestabilnog rada uzlaznog pretvarača u stacionarnom stanju za faktor popunjenosti D > 0.5 (lijevo) te dijagram ovisnosti odstupanja o iznosu faktora popunjenosti (desno)
Rješenje problema se postiže uvođenjem takozvane komepnzacijske rampe nagiba m (Slika 2.8). Za popunjenosti signala D > 0.5, rampa smanjuje efektivni nagib m2 i povećava efektivni nagib m1. Drugim riječima, ne utječe se na nagib struje zavojnice iL u direktnom smislu, ali se zato izračunava nova vrijednost referentne struje Ir koja diktira kada će se resetirati bistabil što posljedično smanjuje nagib struje zavojnice.

Slika 2.8: Utjecaj kompenzacijske rampe na smanjivanje oscilatornosti struje zavojnice iL u kontinuiranom režimu strujno upravljanog uzlaznog pretvarača
Uvrštavanjem nagiba kompenzacijske rampe m u izraz (2.20) dobije se:
m_1ef = m_1 + m ; m_2ef = m_2 - m / frac{m_2ef}{m_1ef} = frac{D}{1-D} / ΔI_n = {(-frac{m_2-m}{m_1+m})^n} cdot {ΔI_0}	(2.21)

Ako želimo stabilizirati odstupanja struje ΔI tj. postići njihovo iščezavanje, izraz pod n-tom potencijom (2.21) mora zadovoljiti sljedeći ubjet:
-1 < frac{m_2-m}{m_1+m} < 1 / m > frac{m_2-m_1}{2} ; m_2>-m_1	(2.22)

U praksi je potrebno izračunati nagib kompenzacijske rampe m za najgori slučaj tj. za najveću razliku između nagiba m1 i m2. Supstituiranjem nagiba s izrazima pod (2.17) dobije se:

m>frac{U_BAT-2U_PV}{2L}	(2.23)

Na dijagramima (Slika 2.9) valnih oblika struje zavojnice iL i struje kroz diodu iD1 vidljiv je utjecaj uvođenja kompenzacijske rampe koja također mijenja i struktura sklopa za generiranje modulacijskog singala tranzistorske sklopke.

Slika 2.9: Valni oblici struje zavojnice iL i struje kroz diodu iD1 u kontinuiranom režimu rada strujno upravljanog pretvarača s kompenzacijskom rampom (lijevo) i blok shema generatora signala (desno)
Uzimajući u obzir navedenu kompenzacijsku rampu i promatrajući valne oblike struje zavojnice (Slika 2.9), mogu se odrediti novi izrazi za nagibe signala struje zavojnice:
m_1 = frac{I_r-I_m}{DT} - m = frac{U_PV}{L} / m_2 = {frac{I_r-I_f}{(1-D)T}} - {frac{mD}{1-D}} = frac{U_PV-U_BAT}{L}	(2.24)

Faktor pupunjenosti D u ovisnosti o nagibu m:
D = {frac{L}{T}} cdot {frac{I_r-I_m}{U_PV+mL}}	(2.25)

Iz jednadžbi (2.24) moguće je odrediti struju zavojnice If na kraju svake periode:
I_f = I_r - {frac{T}{L}}{(U_BAT-U_PV)(1-D)-mDT}	(2.26)

Supstitucijom (2.25) u (2.26) dobije se konačan izraz:
I_f = I_r - frac{T}{L}(U_BAT-U_PV) + frac{I_r-I_m}{U_PV+mL}(U_BAT-U_PV-mL)	(2.27)

Iz valnih oblika opisanih slikom (Slika 2.9) može se odrediti minimalna struja zavojnice Im koja opisuje prijelaznu pojavu punjenja induktiviteta električnom energijom:
frac{dI_m}{dt} = frac{I_f-I_m}{T} = frac{1}{T}frac{U_BAT}{U_PV+mL}(I_r-I_m)-frac{1}{L}(U_BAT-U_PV)	(2.28)

Linearizacijom (2.28) oko radne točke primjenom taylorovog reda dobije se:
dot{ΔI_m}(t) = {k_1}cdot{ΔI_r(t)} + {k_2}cdot{ΔI_m(t)} + {k_3}cdot{ΔU_PV(t)} + {k_4}cdot{ΔU_BAT(t)} / k_1 = frac{partial{dot{I_m}}}{partial{I_r}}=frac{1}{T}frac{U_BAT}{U_PV+mL} ; k_3 = frac{partial{dot{I_m}}}{partial{U_PV}}={frac{1}{L}}-{frac{1}{T}frac{U_BAT}{(U_PV+mL)^2}(I_r-I_m)} / k_2 = frac{partial{dot{I_m}}}{partial{I_m}}=-frac{1}{T}frac{U_BAT}{U_PV+mL} ; k_4 = frac{partial{dot{I_m}}}{partial{U_BAT}}={frac{1}{T}frac{I_r-I_m}{Upv+mL}} - {frac{1}{L}}	(2.29)

Transformacija diferencijalne jednadžbe (2.29) u Laplaceovu:
I_m(s)=frac{{k_1}cdot{I_r(s)} + {k_3}cdot{U_PV(s)} + {k_4}cdot{U_BAT(s)}}{s-k_2}	(2.30)

Promatrajući dijagram (Slika 2.9) moguće je definirati struju kroz diodu ID1 izračunom površine ispod krivulje i dijeljenjem iste sa periodom T:

I_D1 = frac{1}{T} int i_D1(t)dt = frac{1}{2}(I_r-mDT+I_f)(1-D)	(2.31)

Supstituiranjem izraza (2.25) i (2.26) u (2.31) dobije se:
I_D1 = I_r - frac{1}{2}frac{T}{L}(U_BAT-U_PV)+frac{I_r-I_m}{U_PV+mL}(U_BAT-U_PV-mL) - frac{L}{T}frac{I_r-I_m}{U_PV+mL}Ir newline - frac{1}{2}frac{L}{T}frac{(I_r-I_m)^2}{(U_PV+mL)^2}(U_BAT-U_PV-2mL)	(2.32)

Linearizacijom (2.32) oko radne točke primjenom taylorovog reda dobije se:
dot{ΔI_D1}(t) = k_5 ΔI_r(t) + k_6 ΔI_m(t) + k_7 ΔU_PV(t) + k_8 ΔU_bat(t) / k_5 = frac{partial{dot{I_D1}}}{partial{I_r}} = 1 - {frac{L}{T}frac{2(I_r-I_m)}{U_PV+mL}} + {frac{U_BAT-U_PV-mL}{U_PV+mL}} - {frac{L}{T}frac{U_BAT-U_PV-2mL}{(U_PV+mL)^2}}(I_r-I_m) / k_6 = frac{partial{dot{I_D1}}}{partial{I_m}} = {frac{L}{T}frac{I_r}{U_PV+mL}} - {frac{U_BAT-U_PV-mL}{U_PV+mL}} + {frac{L}{T}frac{U_BAT-U_PV-2mL}{(U_PV+mL)^2}(I_r-I_m)} / k_7 = frac{partial{dot{I_D1}}}{partial{U_PV}} = {frac{T}{2L}} + {frac{I_r-I_m}{(U_PV+mL)^2}(frac{L}{T}I_r - U_BAT)} + {frac{L}{2T}(I_r-I_m)^2frac{2U_BAT-U_PV-3mL}{(U_PV+mL)^3}} / k_8 = frac{partial{dot{I_D1}}}{partial{U_BAT}} = - {frac{T}{2L}} + {frac{I_r-I_m}{U_PV+mL}} - {frac{L}{2T}frac{(I_r-I_m)^2}{(U_PV+mL)^2}}	(2.33)

Primjenom Laplaceove transformacije na dijerencijalnu jednažbu (2.33) i supstituiranjem minimalne struje Im izrazom (2.30) dobije se:
I_D1(s) = (k_6 + frac{k_7 k_1}{s-k_2})I_r(s) + (k_8 + frac{k_7 k_3}{s-k_2})U_PV(s) + (k_9 + frac{k_7 k_4}{s-k_2})U_BAT(s)	(2.34)

Naposljetku, moguće je odrediti jednadžbu izlaznog kruga:
C_i frac{Δu_BAT}{dt} = i_D1 - i_1	(2.35)

Primjenom Laplaceove transformacije i supstituiranjem struje iD1 () i i1 () moguće je konačno dobiti izraz za ovisnost izlaznog napona pretvarača UBAT o malim promjenama referentne struje Ir i ulaznog napona UPV:
left(C_i s + {frac{R_u + R_t}{R_t R_u}} - {frac{1}{R_u (C_BAT R_u s + 1)}} - k_9 - {frac{k_7 k_4}{s-k_2}}right)U_BAT(s) = left(k_6 + frac{k_7 k_1}{s-k_2}right)I_r(s) + left(k_8 + frac{k_7 k_3}{s-k_2}right)U_PV(s)	(2.36)

Rezultat je linearizirani usrenjednjeni model pretvarača s jednim izlazom i dva ulaza tj. sustav koji se sastoji od dvije prijenosne funkcije trećeg reda. Prijenosna funkcija G1 ovisnosti izlaznog napona UBAT o malim promjenama referentne struje Ir te prijenosna funkcija G2 ovisnosti izlaznog napona UBAT o malim proimjenama ulaznog napona UPV (2.37).
G(s) = {G_1 (s)} cdot {I_r(s)} + {G_2(s)} cdot {U_PV(s)} / G_1(s) = frac{U_BAT(s)}{I_r(s)} = frac{k_13 s^2 + k_14 s + k_15}{k_9 s^3 + k_10 s^2 + k_11 s + k_12} / G_2(s) = frac{U_BAT(s)}{U_PV(s)} = frac{k_16 s^2 + k_17 s + k_18}{k_9 s^3 + k_10 s^2 + k_11 s + k_12} / k_9 = C_BAT C_i R_t R_u / k_10 = C_BAT R_u + C_i R_t + C_BAT R_t - C_BAT R_t R_u k_8 - C_BAT C_i R_t R_u k_2 / k_11 = C_BAT R_t R_u k_2 k_8 - C_BAT R_t R_u k_4 k_6 -C_i R_t k_2 - C_BAT R_u k_2 - C_BAT R_t k_2 - R_t k_8 + 1 / k_12 = R_t k_2 k_8 - R_t k_4 k_6 -k_2 / k_13 = C_BAT R_t R_u k_5 / k_14 = C_BAT R_t R_u k_1 k_6 - C_BAT R_t R_u k_2 k_5 + R_t k_5 / k_15 = R_t k_1 k_6 - R_t k_2 k_5 / k_16 = C_BAT R_t R_u k_7 / k_17 = C_BAT R_t R_u k_3 k_6 - C_BAT R_t R_u k_2 k_7 + R_t k_7 / k_18 = R_t k_3 k_6 - R_t k_2 k_7	(2.37)

Slika 2.10: Usporedba odziva izlaznog napona UBAT nelinearnog modela pretvarača i lineariziranog usrednjenog modela punog reda, pogreške linearizacije te struje zavojnice iL nelinearnog modela.
Ako pretpostavimo da je kapacitet baterije na izlazu prtvarača beskonačan tj. da je parametar CBAT = ∞, reducirani sustav se može opisati prijenosnim funkcijama drugog reda (2.38).
G_{1, r}(s) = frac{U_{BAT}(s)}{I_r(s)} = frac{k_22 s + k_23}{k_19 s^2 + k_20 s + k_21} / G_{2, r}(s) = frac{U_{BAT}(s)}{U_{PV}(s)} = frac{k_24 s + k_25}{k_19 s^2 + k_20 s + k_21} / k_19 = C_i R_t R_u / k_20 = R_u + R_t - C_i R_t R_u k_2 - R_t R_u k_8 / k_21 = R_t R_u k_2 k_8 - R_t R_u k_4 k_6 - R_t k_2 -R_u k_2 / k_22 = R_t R_u k_5 / k_23 = R_t R_u k_1 k_6 - R_t R_u k_2 k_5 / k_24 = R_t R_u k_7 / k_25 = R_t R_u k_3 k_6 - R_t R_u k_2 k_7	(2.38)

Ako zapišemo prijenosne funkcije (2.38) u obliku standardnog zapisa PT2 sustava s jednom nulom u brojniku, možemo odrediti prigušenje te vrijednosti vremenskih konstanti sustava (2.39).
G_{1, r}(s) = frac{U_{BAT}(s)}{I_r(s)} = K_1 frac{1-T_{z1}s}{T_{n}s^2 + 2 %zeta T_n s + 1} / G_{2, r}(s) = frac{U_{BAT}(s)}{U_PV(s)} = K_2 frac{1-T_{z2}s}{T_{n}s^2 + 2 %zeta T_n s + 1}		(2.39)
K_1 = frac{k_23}{k_21} / T_n = sqrt{frac{k_19}{k_21}} / T_z1 = -frac{k_22}{k_23} / T_p1 = frac{T_n}{%zeta - sqrt{%zeta^2 - 1}}	K_2 = frac{k_25}{k_21} / %zeta = frac{k_20}{2sqrt{k_19 k_21}} / T_z2 = -frac{k_24}{k_25} / T_p2 = frac{T_n}{%zeta + sqrt{%zeta^2 - 1}}

S obzirom na to da je prigušenje navedenog sustava veće od jedan tj. %zeta >> 1 , polovi sustaava nemaju imagniranu komponentu te se nazivnik može zapisati kao umnožak polinoma prvog reda (2.40).
G_{1, r}(s) = frac{U_{BAT}(s)}{I_r(s)} = K_1 frac{1-T_{z1}s}{(1+T_{p1}s)(1+T_{p2}s)} / G_{2, r}(s) = frac{U_{BAT}(s)}{U_PV(s)} = K_2 frac{1-T_{z2}s}{(1+T_{p1}s)(1+T_{p2}s)}	(2.40)

Zbog velikog prigušenja moguće je zanemariti pol Tp2 zato što je manje značajan od od pola Tp1. (2.40)

# Sažetak
Fotonaponski izvor povezan je s litij-ionskim baterijskim člankom putem istosmjernog uzlaznog pretvarača koji podiže ulazni napon na odgovarajuću izlazni razinu. Projektirana je regulacijska petlja koja omogućuje maksimalno iskorištenje električne snage fotonaponskog izvora kada baterija nije napunjena, odnosno održavanje konstantnog izlaznog napona kada je baterija puna. Obrađeni su naponski i strujni način upravljanja pretvaračem. Ispravnost rada cjelokupnog modela sustava potvrđena je kroz simulacije.
Ključne riječi: fotonapon, litij-ionski članak, uzlazni pretvarač, regulacijska petlja
# Abstract
A photovoltaic source is connected to a lithium-ion battery via a direct current boost converter, which raises input voltage to a suitable output level. A control loop was designed to enable maximum power extraction from the photovoltaic source when the battery is not fully charged, and to maintain a constant output voltage once the battery is full. Both voltage mode and current mode control strategies for the converter were implemented. Operation of the full system model was confirmed through simulations.
Keywords: photovoltaic, lithium-ion cell, boost converter, control loop